Fiche méthode n°4 : utilisation du microscope.

# Avant toute observation :

1) Placer l’objectif le plus petit (généralement x 4) dans l’axe du tube optique.

2) Allumer la lampe et orienter le miroir en regardant dans l’oculaire afin d’éclairer la préparation.

# Pour observer :

3) Placer la préparation sur la platine, la lamelle au dessus du trou et la fixer à l’aide des cavaliers.

4) En regardant sur le côté, descendre le tube optique à l’aide de la vis de mise au point jusqu’à la butée.

5) Placer l’œil au dessus de l’oculaire.

6) Remonter lentement le tube optique avec la vis de mise au point jusqu’à voir nettement l’objet.

7) Régler avec précision la netteté à l’aide de la vis micrométrique.

8) Déplacer la préparation de droite à gauche et d’avant en arrière pour observer toutes les zones de l’objet à étudier.

# Pour changer de grossissement :

9) Placer la zone à agrandir au centre de la platine.

10) Changer d’objectif en tournant le barillet, sans modifier le réglage précédent (vérifier en regardant sur le côté que l’objectif ne touche pas la lame).

11) La vis micrométrique doit alors suffire pour la mise au point fine.

# Après observation :

12) Replacer le petit objectif dans l’axe optique, éteindre la lampe, ranger le matériel (fils enroulés)

Fiche méthode n°    :

utilisation du microscope.

# Avant toute observation :

1) Placer l’objectif le plus petit (généralement x 4) dans l’axe du tube optique.

2) Allumer la lampe et orienter le miroir en regardant dans l’oculaire afin d’éclairer la préparation.

# Pour observer :

3) Placer la préparation sur la platine, la lamelle au dessus du trou et la fixer à l’aide des cavaliers.

4) En regardant sur le côté, descendre le tube optique à l’aide de la vis de mise au point jusqu’à la butée.

5) Placer l’œil au dessus de l’oculaire.

6) Remonter lentement le tube optique avec la vis de mise au point jusqu’à voir nettement l’objet.

7) Régler avec précision la netteté à l’aide de la vis micrométrique.

8) Déplacer la préparation de droite à gauche et d’avant en arrière pour observer toutes les zones de l’objet à étudier.

# Pour changer de grossissement :

9) Placer la zone à agrandir au centre de la platine.

10) Changer d’objectif en tournant le barillet, sans modifier le réglage précédent (vérifier en regardant sur le côté que l’objectif ne touche pas la lame).

11) La vis micrométrique doit alors suffire pour la mise au point fine.

# Après observation :

12) Replacer le petit objectif dans l’axe optique, éteindre la lampe, ranger le matériel (fils enroulés)

# Text boxes

vis de mise au point

vis micrométrique

objectifs sur barillet

diaphragme

miroir

platine

tube optique

oculaire